Для управления модулем АЦП в ATmega_8 используются следующие регистры: ADCH, ADCL – регистр данных АЦП,

$30 ($50) SFIOR – регистр специальных функций,

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X X 0 | - R 0 | - R 0 | ADHSM R/W 0 | X X 0 | X X 0 | X X 0 | X X 0 |
|  |  |  | 1 – увеличение скорости преобразования и потребления м/к |  |  |  |  |

$06 ($26) ADCSR – регистр управления и состояния,

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADEN R/W 0 | ADSC R/W 0 | ADFR R/W 0 | ADIF R/W 0 | ADIE R/W 0 | ADPS2 R/W 0 | ADPS1 R/W 0 | ADPS0 R/W 0 |
| Разрешение АЦП. 1 – вкл. 0 – выкл. | Запуск преобразования. 1 – начать преобразование. В режиме одиночного преобразования, по окончании преобразования аппаратно сбрасывается в «0». | Выбор режима работы АЦП. 0 – одиночное преобразование 1 – непрерывное преобразование. | Флаг прерывания от компаратора. По окончании преобразования устанавливается в «1», сбрасывается записью сюда «1», или аппаратно при запуске программы обработки прерывания. | Разрешение прерывания от компаратора. | Выбор частоты преобразования. Наибольшая точность преобразования при 50…200 кГц. ADPS2 ADPS1 ADPS0 Коэфф. делен. 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 0 4 0 1 1 8 1 0 0 16 1 0 1 32 1 1 0 64 1 1 1 128 |

$07($27) ADMUX – регистр управления мультиплексором.

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REFS1 R/W 0 | REFS0 R/W 0 | ADLAR R/W 0 | - R | MUX3 R/W 0 | MUX2 R/W 0 | MUX1 R/W 0 | MUX0 R/W 0 |
| Выбор ИОН REFS1 REFS0 ИОН 0 0 Внешний AREF 0 1 AVcc 1 0 Резерв 1 1 Внутренний ИОН 2.56V, AREF* * Если подключен внешний ИОН, то внутренний ИОН использовать нельзя. | Выравнивание результата преобразования |  | Управление входным мультиплексором. 0000 ADC0 0001 ADC1 0010 ADC2 0011 ADC3 0100 ADC4* 0101 ADC5* 0110 ADC6** 0111 ADC7** 1000 Зарезервировано 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1.22V 1111 0V (GND) * 8-разрядное преобразование. ** Имеется только в корпусах TQFP-32 и MLF-32 |

Повышение точности преобразования

Для минимизации погрешности самого АЦП необходимо правильно выбрать тактовую частоту преобразования. С этой же целью на входе АЦП рекомендуется устанавливать фильтр низких частот. Кроме того, при разработке конструкции и топологии печатной платы следует придерживаться общих правил проектирования цифроаналоговых устройств:

■ на печатной плате необходимо предусмотреть область сплошной металлизации под аналоговую «землю». Аналоговая часть микроконтроллера и аналоговая часть всего устройства должны располагаться над этой областью. Аналоговая и цифровая «земли» должны соединяться друг с другом в единственной точке печатной платы;

■ проводники, по которым распространяются аналоговые сигналы, должны быть как можно короче и располагаться над аналоговой «землей». Кроме того, они должны быть размещены как можно дальше от быстродействующих цифровых цепей;

■ вывод AVcc микроконтроллера должен подключаться к источнику питания Vcc через LC-фильтр, как показано на Рис. 2.95 (расположение выводов показано условно);

■ если какие-либо выводы АЦП используются как цифровые выходы, они не должны переключаться во время преобразования.

Для сведения к минимуму электромагнитных помех, наводимых ядром процессора, в микроконтроллере имеется дополнительный «спящий» режим - ADC Noise Reduction (режим снижения шумов АЦП). В этом режиме из всех периферийных устройств функционируют только АЦП и сторожевой таймер. Для той же цели (но с меньшим эффектом) может быть использован режим Idle. Для использования АЦП в любом из указанных режимов необходимо убедиться, что АЦП включено и не занято преобразованием, затем переключить АЦП в режим одиночного преобразования и разрешить прерывание от АЦП, после чего перевести микроконтроллер в режим ADC Noise Reduction (или режим Idle).

Сразу же после остановки процессора начнется цикл преобразования. При завершении преобразования будет сгенерировано прерывание от АЦП, которое переведет микроконтроллер в рабочий режим, и начнется выполнение подпрограммы обработки этого прерывания.

Параметры АЦП.

Все значения указаны для диапазона температур окружающей среды -40...+80°С.

| Обозначение | Параметр | Условия | Min. | Typ. | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разрешение ¦бит] | Несимметричный вход | — | 10 | — |
|  |  | Дифференциальный вход, Ku = 1х и 20х | - | 8 | - |
|  |  | Дифференциальный вход, Ku = 200x | — | 7 | — |
|  | Абсолютная погрешность [M3P] | Несимметричный вход, Vref = 4 В Fadc = 200кГц, ADHSM = 0 | - | 1 | 2 |
|  |  | Несимметричный вход, Vref = 4 В Fadc = 1МГц, ADHSM = 1 | - | 4 | - |
| INL | Интегральная нелинейность [МЗР] | Vref = 4B | - | 0.5 | - |
| DNL | Дифференциальная нелинейность [МЗР¦ | Vref = 4B | - | 0.5 | - |
| - | Ошибка смещения [МЗР] | Vref = 4B | - | 1 | - |
| - | Время преобразования [мкс] | Режим непрерывного преобразования | 65 | - | 260 |
| Fadc | Тактовая частота [кГц] | - | 50 | - | 200 |
| AVcc | Напряжение питания [В] | - | Vсс-0.3 | - | Vсс+0.3 |
| Vref | Опорное напряжение [В¦ | Несимметричный вход | 2.0 | — | Vcc |
|  |  | Дифференциальный вход | 2.0 | — | Vсс-0.2 |
|  | Напряжение внутреннего ИОН [В] | - | 2.4 | 2.56 | 2.7 |
| Rref | Входное сопротивление канала опорного напряжения [кОм¦ | - | 6 | 10 | 13 |
|  | Входное сопротивление аналогового входа [МОм] | - | - | 100 | - |