Порты ввода/выода.

Если установить разряд PUD в регистре специальных функций SFIOR в «1», то все подтягивающие резисторы будут отключены.

| $1A($3A) | DDRA | DDA7 | DDA6 | DDA5 | DDA4 | DDA3 | DDA2 | DDA1 | DDA0 | Регистр направления передачи данных порта A 1 – выход 0 -вход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $1B($3B) | PORTA | PORTA7 | PORTA6 | PORTA5 | PORTA4 | PORTA3 | PORTA2 | PORTA1 | PORTА0 | Регистр данных порта A. Если порт является выходом, то в соответствующий разряд регистра записывается значение, предназначенное для вывода. Если порт является входом: 1 – подтягивающий резистор включен 0 – подтягивающий резистор выключен |
| $19 ($39) | PINA | PINA7 | PINA6 | PINA5 | PINA4 | PINA3 | PINA2 | PINA1 | PIN А0 | Выводы порта A Доступен только для чтения, и позволяет считывать входные данные порта на внутреннюю шину микроконтроллера. |
| $17 ($37) | DDRB | DDB7 | DDB6 | DDB5 | DDB4 | DDB3 | DDB2 | DDB1 | DDB0 | Регистр направления передачиданных порта B |
| $18($38) | PORTB | PORTB7 | PORTB6 | PORTB5 | PORTB4 | PORTB3 | PORTB2 | PORTB1 | PORTB0 | Регистр данных порта B |
| $16 ($36) | PINB | PINB7 | PINB6 | PINB5 | PINB4 | PINB3 | PINB2 | PINB1 | PINB0 | Выводы порта B |
| $14 ($34) | DDRC | DDC7 | DDC6 | DDC5 | DDC4 | DDC3 | DDC2 | DDC1 | DDC0 | Регистр направления передачиданных порта C |
| $15 ($35) | PORTC | PORTC7 | PORTC6 | PORTC5 | PORTC4 | PORTC3 | PORTC2 | PORTC1 | PORTC0 | Регистр данных порта C |
| $13 ($33) | PINC | PINC7 | PINC6 | PINC5 | PINC4 | PINC3 | PINC2 | PINC1 | PINC0 | Выводы порта C |
| $11 ($31) | DDRD | DDD7 | DDD6 | DDD5 | DDD4 | DDD3 | DDD2 | DDD1 | DDD0 | Регистр направления передачиданных порта D |
| $12 ($32) | PORTD | PORTD7 | PORTD6 | PORTD5 | PORTD4 | PORTD3 | PORTD2 | PORTD1 | PORTD0 | Регистр данных порта D |
| $10 ($30) | PIND | PIND7 | PIND6 | PIND5 | PIND4 | PIND3 | PIND2 | PIND1 | PIND0 | Выводы порта D |
| $02 ($22) | DDRE | DDE7 | DDE6 | DDE5 | DDE4 | DDE3 | DDE2 | DDE1 | DDE0 | Регистр направления передачиданных порта E |
| $03($23) | PORTE | PORTE7 | PORTE6 | PORTE5 | PORTE4 | PORTE3 | PORTE2 | PORTE1 | PORTE0 | Регистр данных порта E |
| $01 ($21) | PINE | PINE7 | PINE6 | PINE5 | PINE4 | PINE3 | PINE2 | PINE1 | PINE0 | Выводы порта E |
| ($61) | DDRF | DDF7 | DDF6 | DDF5 | DDF4 | DDF3 | DDF2 | DDF1 | DDF0 | Регистр направления передачиданных порта F |
| ($62) | PORTF | PORTF7 | PORTF6 | PORTF5 | PORTF4 | PORTF3 | PORTF2 | PORTF1 | PORTFO | Регистр данных порта F |
| $00($20) | PINF | PINF7 | PINF6 | PINF5 | PINF4 | PINF3 | PINF2 | PINF1 | PINF0 | Выводы порта F |
| ($64) | DDRG | - | - | - | DDG4 | DDG3 | DDG2 | DDG1 | DDGO | Регистр направления передачиданных порта G |
| ($65) | PORTG | - | - | - | PORTG4 | PORTG3 | PORTG2 | PORTG1 | PORTG0 | Регистр данных порта G |
| ($63) | PING | - | - | - | PING4 | PING3 | PING2 | PING1 | PING0 | Выводы порта G |