Таймеры_T0_T2

Общие сведения.

Таймер/счётчик T0 может использоваться для отсчёта временных интервалов, для генерации сигналов ШИМ с фиксированной разрядностью, может работать в асинхронном режиме, в качестве часов реального времени.

Таймер/счётчик T2 может использоваться для отсчёта временных интервалов, как счётчик внешних событий, для генерации сигналов ШИМ с фиксированной разрядностью.

Назначение выводов.		T0	OC0 (PB4) – выход схемы сравнения.

TOSC1 (PG4) – вход для подключения резонатора.

TOSC2 (PG3) – вход для подключения резонатора.

T2	OC2 (PB7) – выход схемы сравнения.

T2 (PD7) – вход внешнего (тактового) сигнала.

Прерывания от Т0, T2.

Флаг I регистра SREG должен быть установлен в «1».

Для разрешения/запрещения прерываний от T0, T2 предназначен регистр TIMSK.

| Adress | Name | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $37 ($57) | TIMSK | OCIE2 R/W 0 | TOIE2 R/W 0 | TICIE1 R/W 0 | OCIE1A R/W 0 | OCIE1B R/W 0 | TOIE1 R/W 0 | OCIE0 R/W 0 | TOIE0 R/W 0 |
|  |  | Флаг разрешения прерывания при совпадении_регистров TCNT2 и OCR2 | Флаг разрешения прерывания по переполнению TCNT2 |  |  |  |  | Флаг разрешения прерывания при совпадении_регистров TCNT0 и OCR0 | Флаг разрешения прерывания по переполнению TCNT0 |

Для индикации наступления прерываний служит регистр TIFR.

| Adress | Name | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $36($56) | TIFR | OCF2 R/W 0 | TOV2 R/W 0 | ICF1 R/W 0 | OCF1A R/W 0 | OCF1B R/W 0 | TOV1 R/W 0 | OCF0 R/W 0 | TOV0 R/W 0 |
|  |  | Флаг прерывания при совпадении регистров TCNT2 и OCR2 | Флаг прерывания по переполнению TCNT2 |  |  |  |  | Флаг прерывания при совпадении регистров TCNT0 и OCR0 | Флаг прерывания по переполнению TCNT0 |

Управление предделителями  таймеров/счётчиков.

| Adress | Name | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $20($40) | SFIOR | TSM R/W 0 |  |  |  | ACME | PUD | PSR0 R/W 0 | PSR321 R/W 0 |
|  |  | 1 - остановка всех предделителей. 0 – запуск всех предделителей. |  |  |  |  |  | Сброс предделителя T0 | Сброс предделителей T3, T2, T1 |

Счётные регистры.

| Adress | Name | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $32 ($52) | TCNT0 | Timer/Counter0 (8 Bit) |
| $24 ($44) | TCNT2 | Timer/Counter2 (8 Bit) |

| Adress | Name | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $31 ($51) | OCR0 | Timer/Counter0 Output Compare Register |
| $24 ($44) | OCR2 | Timer/Counter2 Output Compare Register |

Режимы работы таймеров T0, T2.

Normal –  счётный регистр TCNT0 (TCNT2) функционирует как обычный инкрементирующий (суммирующий) счётчик. При переходе через значение $FF счёт продолжается со значения $00, при обнулении TCNT0 (TCNT2) в регистре TIFR устанавливается флаг переполнения TOV0 (TOV2). Если в регистре TIMSK установлен флаг TOIE0 (TOIE2), генерируется прерывание по переполнению.

При равенстве счётного регистра TCNT0 (TCNT2) и регистра сравнения OCR0 (OCR2) в регистре TIFR устанавливается флаг прерывания OCF0 (OCF2). Если в регистре TIMSK установлен флаг OCIE0 (OCIE2), генерируется прерывание. Кроме того, может изменяться состояние вывода OC2, для этого он должен быть сконфигурирован как выходной –PB4  (PB7), каким образом оно будет изменяться, определяется разрядами COM01:COM00 (COM21:COM20) регистра TCCR0 (TCCR2).

При необходимости состояние вывода OC0 (OC2) может быть изменено принудительно, записью лог. 1 в разряд FOC0 (FOC2) регистра TCCR0 (TCCR2). Прерывание при этом не генерируется.

CTC (сброс при совпадении) – в отличии от режима Normal счёт ведётся до значения, записанного в регистр сравнения – OCR0 (OCR2).  Прерывания  и поведение вывода OC0 (OC2) аналогичны режиму Normal.

Для генерации сигнала заданной частоты необходимо записать в разряды COM01:COM00 (COM21:COM20) значение «01» (Состояние вывода OC0 (OC2) меняется на противоположное). Частота генерируемого сигнала при этом будет определяться выражением:

fOCn = fCLK_I/O / 2N(1 + OCRn),	где N – коэффициент деления предделителя.

Fast PWM «Быстродействующий ШИМ» - счётный регистр функционирует как и в режиме Norml. Прерывания аналогичны режиму Normal.

Особенностью работы схемы сравнения является двойная буферизация записи в регистр OCR0 (OCR2), заключающаяся в том, что записываемое число на самом деле сохраняется в специальном буферном регистре. А изменение содержимого регистра сравнения происходит только в момент достижения счётчиком максимального значения $FF. Благодаря такому решению исключается появление несимметричных импульсов сигнала на выходе модулятора (помех), которые были бы неизбежны при непосредственной записи в регистр сравнения.

Поведение выводов OC0 (OC2) описано ниже – в таблицах. Частота генерируемого сигнала будет определяться выражением:

fOCn= fCLK_I/O / 256*N, где N – коэффициент деления предделителя.

При записи в OCR0 (OCR2) значения $00 при каждом 256-м такте на выходе OC0 (OC2) будут наблюдаться короткие импульсы.

При записи в OCR0 (OCR2) значения $FF выход OC0 (OC2) переключается в устойчивое состояние, определяемое установками разрядов COM01:COM00 (COM21:COM20).

Благодаря высокой частоте генерируемого сигнала данный режим с успехом может применяться для регулирования мощности, выпрямления ЦАП и др.

Phase Correct PWM «ШИМ с точной фазой» - –  счётный регистр TCNT0 (TCNT2) функционирует как реверсивный счётчик. При достижении счётчиком минимального значения $00 в регистре TIFR устанавливается флаг переполнения TOV0 (TOV2). При равенстве счётного регистра TCNT0 (TCNT2) и регистра сравнения OCR0 (OCR2) в регистре TIFR устанавливается флаг прерывания OCF0 (OCF2) и изменяется состояние вывода OC0 (OC2). Каким образом оно изменяется указано в таблицах – ниже. Для избежания несимметричных выбросов в этом режиме также реализована двойная буферизация записи в регистр OCR0 (OCR2). Если в регистр сравнения записать значения $00 или $FF, то при следующем совпадении счётного регистра и регистра сравнения выход схемы сравнения переключится в устойчивое состояние, согласно таблицы:

| COMn1 | COMn2 | Регистр OCRn | Состояние вывода OCn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | $00 | 0 |
| 1 | 0 | $FF | 1 |
| 1 | 1 | $00 | 0 |
| 1 | 1 | $FF | 1 |

. Частота генерируемого сигнала будет определяться выражением:

fOCn = fCLK_I/O / 512*N, где N – коэффициент деления предделителя.

Данный режим, благодаря «симметричности» сигнала наиболее подходит для управления двигателями.

Регистр управления таймером/счётчиком T0.

| Adress | Name | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $33 ($53) | TCCR0 | FOC0 R/W 0 | WGM00 R/W 0 | COM01 R/W 0 | COM00 R/W 0 | WGM01 R/W 0 | CS02 R/W 0 | CS01 R/W 0 | CS00 R/W 0 |
|  | Принудительное изменение состояния вывода OC0. При записи лог. 1 в этот разряд состояние вывода OC0 изменяется в соответствии с установками разрядов COM01:COM02. Прерывание при этом не генерируется и сброс таймера (в режиме CTC) не производится. В ржимах Fast PWM и Phase Correct PWM этот разряд должен быть сброшен в «0». При чтении разряда всегда возвращается «0». | Режим работы T0 | COM01 COM00 Описание 0 0 Таймер/счётчик отключен от вывода OC0 0 1 Состояние вывода OC0 меняется на противоположное В режимах Fast PWM и Phase correct PWM – резерв. 1 0 Вывод OC0 сбрасывается в «0». Не инвертированный ШИМ. В режиме Fst PWM – сбрасывается в «0» при TCNTn = OCRn, устанавливается в «1» при TCNTn = $00. В режиме Phase correct PWM – сбрасывается в «0» при прямом счёте, и устанавливается в «1» - при обратном. 1 1 Вывод OC0 устанавливается в «1» Инвертированный ШИМ. В режиме Fst PWM – устанавливается в «1» при TCNTn = OCRn, сбрасывается в «0» при TCNTn = $00. В режиме Phase correct PWM – устанавливается в «1» при прямом счёте, и сбрасывается в «0» - при обратном. | Режим работы T0 | Управление тактовым сигналом CS 02 CS 01 CS 00 AS0=0 AS0=1 0 0 0 T0 - остановлен 0 0 1 CLKi/o CLKtosci 0 1 0 CLKi/o /8 CLKtosci /8 0 1 1 CLKi/o /32 CLKtosci /32 1 0 0 CLKi/o /64 CLKtosci /64 1 0 1 CLKi/o /128 CLKtosci /128 1 1 0 CLKi/o /256 CLKtosci /256 1 1 1 CLKi/o /1024 CLKtosci /1024 |
|  |  | WGM01 WGM00 Режимы работы T0 0 0 Normal 0 1 Phse correct PWM 1 0 CTC (сброс при совпадении) 1 1 Fast PWM |  |

Регистр управления таймером/счётчиком T2.

| $25 ($45) | TCCR2 | FOC2 R/W 0 | WGM20 R/W 0 | COM21 R/W 0 | COM20 R/W 0 | WGM21 R/W 0 | CS22 R/W 0 | CS21 R/W 0 | CS20 R/W 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принудительное изменение состояния вывода OC2. При записи лог. 1 в этот разряд состояние вывода OC2 изменяется в соответствии с установками разрядов COM21:COM22. Прерывание при этом не генерируется и сброс таймера (в режиме CTC) не производится. В ржимах Fast PWM и Phase Correct PWM этот разряд должен быть сброшен в «0». При чтении разряда всегда возвращается «0». | Режим работы T2 ↓ | COM21 COM20 Описание 0 0 Таймер/счётчик отключен от вывода OC2 0 1 Состояние вывода OC2 меняется на противоположное 1 0 Вывод OC0 сбрасывается в «0». Не инвертированный ШИМ В режиме Fst PWM – сбрасывается в «0» при TCNTn = OCRn, устанавливается в «1» при TCNTn = $00. В режиме Phase correct PWM – сбрасывается в «0» при прямом счёте, и устанавливается в «1» - при обратном. 1 1 Вывод OC0 устанавливается в «1» Инвертированный ШИМ. В режиме Fst PWM – устанавливается в «1» при TCNTn = OCRn, сбрасывается в «0» при TCNTn = $00. В режиме Phase correct PWM – устанавливается в «1» при прямом счёте, и сбрасывается в «0» - при обратном. | Режим работы T2 ↓ | CS22 CS21 CS20 0 0 0 T2 - остановлен 0 0 1 CLKi/o 0 1 0 CLKi/o /8 0 1 1 CLKi/o /64 1 0 0 CLKi/o /256 1 0 1 CLKi/o /1024 1 1 0 Вывод T2 – счёт по спаду 1 1 1 Вывод T2 – счёт по фронту Управление тактовым сигналом |
|  |  | WGM21 WGM20 Режимы работы T2 0 0 Normal 0 1 Phse correct PWM 1 0 CTC (сброс при совпадении) 1 1 Fast PWM |  |

Асинхронный режим.

В асинхронном режиме может работать только таймер/счетчик ТО.

В асинхронном режиме на вход предделителя поступает сигнал от кварцевого генератора таймера/счетчика, что позволяет использовать таймер/счетчик в качестве часов реального времени. Задатчиком частоты сигнала может быть как кварцевый резонатор, подключаемый к выводам TOSC1 и TOSC2 микроконтроллера, так и сигнал от внешней схемы, подаваемый на вывод TOSC1. Несмотря на то, что тактовый генератор таймера/счетчика настроен на частоту 32768 Гц, частота кварцевого резонатора либо сигнала от внешней схемы может лежать в пределах 0...256 кГц. При этом она должна быть в четыре раза меньше частоты тактового сигнала микроконтроллера.

Непосредственная запись в регистры TCNT0, OCR0 и TCCR0  в асинхронном режиме синхронизируется с тактовым сигналом таймера/счетчика. При записи числа в любой из указанных регистров оно сохраняется в специальном временном регистре, своем для каждого регистра таймера/счетчика. А пересылка содержимого временного регистра в рабочий регистр таймера/счетчика осуществляется по третьему после записи положительному фронту сигнала на выводе TOSC1. Соответственно запись нового значения можно производить только после пересылки содержимого временного регистра в регистр таймера/счетчика.

Для определения момента действительного изменения регистров таймера, а также для переключения таймера/счетчика в асинхронный режим предназначен регистр ASSR:

| Adress | Name | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $30 ($50) | ASSR | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | AS0 R/W 0 | TCN0UB R 0 | OCR0UB R 0 | TCR0UB R 0 |
|  |  |  |  |  |  | Переключение режима работы. Если разряд установки в «1», на вход предделителя таймера/счетчика Т0 поступают импульсы с кварцевого генератора таймера/счетчика (асинхронный режим). В этом режиме выводы TOSC1 и TOSC2 используются для подключения кварцевого резонатора и соответственно не могут использоваться как контакты ввода/вывода общего назначения. Если разряд сброшен в «0», на вход предделителя поступает внутренний тактовый сигнал микроконтроллера. В этом случае выводы TOSC1 и TOSC2 являются линиями ввода/вывода общего назначения. При изменении состояния этого разряда содержимое регистров TCNT0, OCR0 и TCCR0 может быть повреждено | Состояние обновления регистра TCNT0. При записи в регистр ТСNT0 этот флаг устанавливается в "1", а после пересылки записываемого значения в этот регистр, флаг аппаратно сбрасывается в «0». Таким образом, сброшенный флаг TCN0UB означает что регистр ТСNТ0 готов для записи в него нового значения. Запись в регистр TCNT0 при установленном флаге TCN0UB может привести к повреждению прежнего содержимого регистра и к генерации прерывания | Состояние обновления регистра OCR0. При записи в регистр OCR0 этот флаг устанавливается в «1», а после пересылки записываемого значения в этот регистр флаг аппаратно сбрасывается в «0». Таким образом, сброшенный флаг OCR0UB означает, что регистр OCR0 готов для записи в него нового значения. Запись в регистр OCR0 при установленном флаге OCR0UВ может привести к повреждению прежнего содержимого регистра и генерации прерывания. | Состояние обновления регистра TCCR0. При записи в регистр TCCR0 этот флаг устанавливается в «1», а после пересылки записываемого значения в этот регистр флаг аппаратно сбрасывается в «0». Таким образом, сброшенный флаг TCR0UB означает, что регистр TCCR0 готов для записи в него нового значения. Запись в регистр TCCR0 при установленном TCR0UB может привести к повреждению прежнего содержимого регистра и к генерации прерывания. |

Необходимо отметить, что при переключении между синхронным и асинхронным режимами, содержимое регистров таймера/счетчика может быть повреждено. Чтобы этого избежать, рекомендуется действовать в следующей последовательности:

•  запретить прерывания от таймера/счетчика;

•  переключить его в требуемый режим;

•  записать новые значения в регистры TCNT0, OCR0 и TCCR0;

•  в случае переключения в асинхронный режим ждать, пока флаги TCN0UB, OCR0UB и TCR0UB не будут сброшены;

•  сбросить флаги прерываний таймера/счетчика;

•  разрешить прерывания (если требуется).

При работе таймера счетчика в асинхронном режиме установка флагов прерываний от него производится синхронно с тактовым сигналом микроконтроллера. Для синхронизации требуется 3 машинных цикла плюс один период тактового сигнала таймера/счетчика. Поэтому к моменту, когда микроконтроллер сможет прочитать состояние счетчика, вызвавшее установку флага прерывания, оно изменится по меньшей мере на единицу.  Изменение состояния вывода ОСО производится по тактовому сигналу таймера/счетчика и не синхронизируется с тактовым сигналом микроконтроллера.

Отдельно следует сказать о «взаимодействии» асинхронного режима таймеров/счетчиков с режимами пониженного энергопотребления микроконтроллера Power Down, Power Save, Standby и Extended Standby.

Первое замечание касается использования прерываний от таймера/счетчика для «пробуждения» микроконтроллера. Если перевод микроконтроллера в режим Power Save или Extended Standby осуществляется сразу же после записи в регистры таймера/счетчика, необходимо убедиться, что операция записи завершена. Наиболее важно это в случае, когда для «пробуждения" микроконтроллера используется прерывание от блока сравнения, поскольку во время записи в регистр TCNT0 или OCR0 работа блока сравнения заблокирована. Соответственно, если переход в спящий режим произойдет до окончания операции записи в указанные регистры, прерывания от схемы сравнения никогда не произойдет и микроконтроллер не сможет выйти из спящего режима.

Кроме того, необходимо быть осторожным при повторном переходе в режим Power Save или Extended Standby после выхода из них по прерыванию от таймера/счетчика. Дело в том, что в этом случае для запуска подсистемы прерываний требуется промежуток времени, равный одному периоду сигнала на выводе TOSC1. Если же промежуток времени между «пробуждением» и повторным переходом в спящий режим будет меньше указанного, генерации прерывания и соответственно перехода микроконтроллера в рабочий режим не произойдет. Для формирования задержки требуемой длительности рекомендуется после «пробуждения» микроконтроллера выполнить запись в какой-либо из регистров таймера/счетчика и дождаться завершения этой операции. После подачи напряжения питания, а также после «пробуждения» микроконтроллера из режима Power Down или Standby таймер/счетчик рекомендуется использовать только спустя секунду после указанных событий. Эта задержка необходима для запуска тактового генератора таймера/счетчика. Соответственно при выходе из режима Power Down или Standby содержимое всех регистров таймера/счетчика можно считать потерянным (из-за нестабильности тактового сигнала во время запуска генератора). Причем это справедливо не только при использовании кварцевого резонатора, но и при использовании внешнего тактового сигнала.