Общие сведения. Таймеры/счётчики T1, T3 могут использоваться для отсчёта временных интервалов, как счётчики внешних событий, могут запоминать своё состояние по внешнему сигналу. Могут использоваться для генерации сигналов ШИМ с переменной разрядностью, с тремя каналами.

Назначение выводов.		T1	T1 (PD6) – вход внешнего (тактового) сигнала.

ICP1 (PD4) – вход захвата.

OC1A (PB5) – выход схемы сравнения.

OC1B (PB6) – выход схемы сравнения.

OC1C (PB7) – выход схемы сравнения.

T3	T3 (PE6) – вход внешнего (тактового) сигнала.

ICP3 (PE7) – вход захвата.

OC3A (PE3) – выход схемы сравнения.

OC3B (PE4) – выход схемы сравнения.

OC3C (PE5) – выход схемы сравнения.

Прерывания от Т1, T3.

Флаг I регистра SREG должен быть установлен в «1».

Для разрешения/запрещения прерываний от T1, T3 предназначены регистры TIMSK и ETIMSK.

| Adr. | Name | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $37 ($57) | TIMSK | OCIE2 R/W 0 | TOIE2 R/W 0 | TICIE1 R/W 0 | OCIE1A R/W 0 | OCIE1B R/W 0 | TOIE1 R/W 0 | OCIE0 R/W 0 | TOIE0 R/W 0 |
|  |  |  |  | Флаг разрешения прерывания по событию «Захват» T1 | Флаг разрешения прерывания по событию «Совпадение A» T1 | Флаг разрешения прерывания по событию «Совпадение B» T1 | Флаг разрешения прерывания по переполнению T1 |  |  |
| ($7D) | ETIMSK | R 0 | R 0 | TICIE3 R/W 0 | OCIE3A R/W 0 | OCIE3B R/W 0 | TOIE3 R/W 0 | OCIE3C R/W 0 | OCIE1C R/W 0 |
|  |  |  |  | Флаг разрешения прерывания по событию «Захват» T3 | Флаг разрешения прерывания по событию «Совпадение A» T3 | Флаг разрешения прерывания по событию «Совпадение B» T3 | Флаг разрешения прерывания по переполнению T3 | Флаг разрешения прерывания по событию «Совпадение C» T3 | Флаг разрешения прерывания по событию «Совпадение C» T1 |

Для индикации наступления прерываний служат регистры TIFR. и  ETIFR.

| Adress | Name | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $36($56) | TIFR R/W 0 | OCF2 R/W 0 | TOV2 R/W 0 | ICF1 R/W 0 | OCF1A R/W 0 | OCF1B R/W 0 | TOV1 R/W 0 | OCF0 R/W 0 | TOV0 R/W 0 |
|  |  |  |  | Флаг прерывания по событию «Захват» T1 | Флаг прерывания по событию «Совпадение A» T1 | Флаг прерывания по событию «Совпадение B» T1 | Флаг прерывания по переполнению T1 |  |  |
| ($7C) | ETIFR | R 0 | R 0 | ICF3 R/W 0 | OCF3A R/W 0 | OCF3B R/W 0 | TOV3 R/W 0 | OCF3C R/W 0 | OCF1C R/W 0 |
|  |  |  |  | Флаг прерывания по событию «Захват» T3 | Флаг прерывания по событию «Совпадение A» T3 | Флаг прерывания по событию «Совпадение B» T3 | Флаг прерывания по переполнению T3 | Флаг прерывания по событию «Совпадение C» T3 | Флаг прерывания по событию «Совпадение C» T1 |

Предделители таймеров/счётчиков.

| Adress | Name | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $20($40) | SFIOR | TSM R/W 0 |  |  |  | ACME | PUD | PSR0 R/W 0 | PSR321 R/W 0 |
|  |  | 1 - остановка всех предделителей. 0 – запуск всех предделителей. |  |  |  |  |  | Сброс предделителя T0 | Сброс предделителей T3, T2, T1 |

Счётные регистры.

| Adress | Name | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $2D ($4D) | TCNT1H | Timer/Counter1 - Counter Register High Byte |
| $2C ($4C) | TCNT1L | Timer/Counter1 - Counter Register Low Byte |
| ($89) | TCNT3H | Timer/Counter3 - Counter Register High Byte |
| ($88) | TCNT3L | Timer/Counter3 - Counter Register Low Byte |

Регистры сравнения.

| Adress | Name | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $2B ($4B) | OCR1AH | Timer/Counter1 - Output Compare Register A High Byte |
| $2A ($4A) | OCR1AL | Timer/Counter1 - Output Compare Register A Low Byte |
| $29($49) | OCR1BH | Timer/Counter1 - Output Compare Register В High Byte |
| $28($48) | OCR1BL | Timer/Counter1 - Output Compare Register В Low Byte |
| ($87) | 0CR3AH | Timer/Counter3 - Output Compare Register A High Byte |
| ($86) | 0CR3AL | Timer/Counter3 - Output Compare Register A Low Byte |
| ($85) | 0CR3BH | Timer/Counter3 - Output Compare Register В High Byte |
| ($84) | 0CR3BL | Timer/Counter3 - Output Compare Register В Low Byte |
| ($83) | 0CR3CH | Timer/Counter3 - Output Compare Register С High Byte |
| ($82) | 0CR3CL | Timer/Counter3 - Output Compare Register С Low Byte |
| ($79) | OCR1CH | Timer/Counter1 - Output Compare Register С High Byte |
| ($78) | OCR1CL | Timer/Counter1 - Output Compare Register С Low Byte |

Регистры захвата.

| Adress | Name | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $27($47) | ICR1H | Timer/Counter1 - Input Capture Register High Byte |
| $26($46) | ICR1L | Timer/Counter1 - Input Capture Register Low Byte |
| ($81) | ICR3H | Timer/Counter3 - Input Capture Register High Byte |
| ($80) | ICR3L | Timer/Counter3 - Input Capture Register Low Byt |

Вместо входа ICP1 сигнал может быть подан от аналогового компаратора.

Режимы работы таймеров T0, T2.

| Номер режима | WGMn3 | WGMn2 | WGMn1 | WGMn0 | Режим работы T1, T3 | Модуль счёта (TOP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normal |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Phase correct PWM 8-разрядный | $FFFF |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Phase correct PWM 9-разрядный | $00FF |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Phase correct PWM 10-разрядный | $01FF |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | CTC (сброс при совпадении) | OCRnA |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fast PWM 8-разрядный | $00FF |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | Fast PWM 9-разрядный | $01FF |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | Fast PWM 10-разрядный | $03FF |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Phase & Frequency Correct PWM | ICRn |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | Phase & Frequency Correct PWM | OCRnA |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | Phase correct PWM | ICRn |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | Phase correct PWM | OCRnA |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | CTC (сброс при совпадении) | ICRn |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | Резерв | - |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | Fast PWM переменная разрядность 2…16 | ICRn $0003…$FFFF |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fast PWM переменная разрядность 2…16 | OCRnA $0003…$FFFF |

Normal –  счётный регистр TCNT1 (TCNT3) функционирует как обычный инкрементирующий (суммирующий) счётчик. При переходе через значение $FFFF счёт продолжается со значения $0000, при обнулении TCNT1 (TCNT3) в регистре TIFR (ETIFR) устанавливается флаг переполнения TOV1 (TOV3). Если в регистре TIMSK (ETIMSK) установлен флаг TOIE1 (TOIE3), генерируется прерывание по переполнению.

При равенстве счётного регистра TCNT1 (TCNT3) и одного из регистров сравнения OCR1A/ OCR1B/ OCR1C (OCR3A/ OCR3B/ OCR3C) в регистре TIFR (ETIFR) устанавливается флаг прерывания OCF1A/OCF1B/OCF1C (OCF3A/OCF3B/OCF3C). Если в регистре TIMSK (ETIMSK) установлен флаг OCIE1A/OCIE1B/OCIE1C (OCIE3A/OCIE3B/OCIE3C), генерируется прерывание.

Кроме того, может изменяться состояние вывода OC1A/OC1B/OC1C (OC3A/OC3B/OC3C), для этого он должен быть сконфигурирован как выходной –PB5/PB6/PB7 (PE3/PE4/PE5), каким образом оно будет изменяться, определяется разрядами COM1A1:COM1A0/COM1B1:COM1B0/ COM1C1:COM1C0 (COM3A1:COM3A0/COM3B1:COM3B0/COM3C1:COM3C0) регистра TCCR1A (TCCR3A).

При необходимости состояние вывода OC1A/OC1B/OC1C (OC3A/OC3B/OC3C), может быть изменено принудительно, записью лог. 1 в разряд FOC01A/FOC1B/FOC1C (FOC03A/FOC3B/FOC3C) регистра TCCR1C (TCCR3C). Прерывание при этом не генерируется.

CTC (сброс при совпадении) – в отличии от режима Normal счёт ведётся до значения, записанного в регистр сравнения – OCR1A (OCR3A), либо до значения в регистре захвата ICR1(ICR3).  Прерывания  и поведение вывода OC1A/OC1B/OC1C (OC3A/OC3B/OC3C) аналогичны режиму Normal.

Для генерации сигнала заданной частоты необходимо записать в разряды COM1A1:COM1A0 (COM3A1:COM3A0) значение «01» (Состояние вывода меняется на противоположное). Частота генерируемого сигнала при этом будет определяться выражением:

fOCn = fCLK_I/O / 2N(1 + X),	где N – коэффициент деления предделителя.

X – значение, находящееся в регистре OCR1A (OCR3A), или ICR1(ICR3).

Fast PWM «Быстродействующий ШИМ» регистр TCNT1 (TCNT3) функционирует как обычный инкрементирующий (суммирующий) счётчик. При переходе через значение $FFFF счёт продолжается со значения $0000. В зависимости от установок разрядов WGMn3: WGMn2: WGMn0 максимальное значение стека (разрешение ШИМ-сигнала) является либо фиксированным значением, либо определяется содержимым определённых регистров таймера/счётчика. Разрешающая способность определяется выражением:

R=log(TOP+1)/log2, 		где TOP – модуль счёта.

При работе с какими-либо фиксированными значениями модуля счёта для задания его рекомендуется использовать регистр захвата. При этом регистр OCR1A (OCR3A) может использоваться для формирования ШИМ-сигнала. Если же в процессе формирования ШИМ-сигнала его частота меняется очень часто, для задания модуля счёта рекомендуется использовать регистр сравнения. В этом случае за счёт буферизации записи в регистры сравнения исключается появление несимметричных импульсов сигнала на выходе модулятора.

При достижении счётчиком максимального значения устанавливается флаг прерывания по переполнению – TOV1 (TOV3) регистра TIFR (ETIFR). Одновременно с ним устанавливается флаг ICFn (режим 14), либо OCFnA (режим 15).

При равенстве счётного регистра и какого-либо регистра сравнения устанавливается соответствующий флаг OCF1A/OCF1B/OCF1C (OCF3A/OCF3B/OCF3C) регистра TIFR. Одновременно изменяется состояние выхода блока сравнения OC1A/OC1B/OC1C (OC3A/OC3B/OC3C). Поведение этих выходов определяется содержимым разрядов COM1A1:COM1A0/COM1B1:COM1B0/ COM1C1:COM1C0 (COM3A1:COM3A0/COM3B1:COM3B0/COM3C1:COM3C0) регистра TCCR1A (TCCR3A).

Если содержимое регистра сравнения равно модулю счёта, то выход соответствующего блока сравнения переключается в устойчивое состояние, определяемое установками разрядов COM1A1:COM1A0, COM1B1:COM1B0, COM1C1:COM1C0 (COM3A1:COM3A0, COM3B1:COM3B0, COM3C1:COM3C0). Частота генерируемого в этом режиме сигнала:

fOCn = fCLK_I/O / (TOP*N),		 где   N – коэффициент деления предделителя.

TOP – модуль счёта.

При необходимости блок сравнения “A” в этом режиме может также использоваться для генерации сигнала меандра. Для этого необходимо записать в в разряды COM1A1:COM1A0 (COM3A1:COM3A0) значение «01», задающее переключение состояния вывода OC1A (OC3A) при наступлении события «Совпадение».

Phase Correct PWM «ШИМ с точной фазой» –  счётный регистр TCNT0 (TCNT2) функционирует как реверсивный счётчик. To bee continuation…

Phase & Frequency Correct PWM «ШИМ с точной фазой»  To bee continuation…

Регистр управления таймером/счётчиком T1.

| Adress | Name | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $2F ($4F) | TCCR1A | COM1A1 R/W 0 | COM1А0 R/W 0 | COM1B1 R/W 0 | COM1B0 R/W 0 | COM1C1 R/W 0 | COM1C0 R/W 0 | WGM11 R/W 0 | WGM10 R/W 0 |
|  |  | Режим работы блока сравнения x. Эти разряды определяют поведение вывода OC1x при наступлении события «Совпадение». Влияние содержимого этих разрядов на состояние вывода OC1x зависит от режима работы тамера/счётчика. COM1A1/ COM1B1/ COM1A1 COM1A0/ COM1B0/ COM1A0 Описание 0 0 T1 отключен от вывода OC1A/OC1B/OC1C 0 1 Состояние вывода меняется на противоположное. В режиме Fst PWM, если WGM33=0 - T1 отключен от вывода OC3A/OC3B/OC3C, если WGM33=1 - Состояние вывода меняется на противоположное. 1 0 Вывод сбрасывается в «0». В режиме Fst PWM Сбрасывается в «0» при равенстве счётного регистра и соответствующего регистра сравнения. Устанавливается в «1» при достижении счётчиком макс-ого значения (неинвертированный ШИМ). 1 1 Вывод устанавливается в «1». В режиме Fst PWM Устанавливается в «1» при равенстве счётного регистра и соответствующего регистра сравнения. Сбрасывается в «0» при достижении счётчиком макс-ого значения (инвертированный ШИМ). | Режим работы таймера/счётчика. Совместно с разрядами WGM13: WGM12 регистра TCCR1B определяют режим работы T1. |
| $2E ($4E) | TCCR1B | ICNC1 R/W 0 | ICES1 R/W 0 | - R 0 | WGM13 R/W 0 | WGM12 R/W 0 | CS12 R/W 0 | CS11 R/W 0 | CS10 R/W 0 |
|  |  | Управление схемой подавления помех блока захвата. 1 – вкл. 0 – выкл. | Выбор активного фронта захвата. 0 - ¦_ 1 - _¦ |  | Режим работы таймера/счётчика. Совместно с разрядами WGM11: WGM10 регистра TCCR1A определяют режим работы T1. | Управление тактовым сигналом. CS12 CS11 CS10 0 0 0 T1 – остановлен 0 0 1 Clk i /o 0 1 0 Clk i /o/8 0 1 1 Clk i /o/64 1 0 0 Clk i /o/256 1 0 1 Clk i /o /1024 1 1 0 Выв. T1 – счёт по фронту 1 1 1 Выв. T1 – счёт по фронту |
| ($7A) | TCCR1C | FOC1A R/W 0 | FOC1B R/W 0 | FOC1C R/W 0 | - R 0 | - R 0 | - R 0 | - R 0 | - R 0 |
|  |  | Принудительное изменение состояния выводов OC1x. |  |  |  |  |  |

Регистр управления таймером/счётчиком T3.

| Adress | Name | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ($8B) | TCCR3A R/W 0 | COM3A1 R/W 0 | COM3A0 R/W 0 | COM3B1 R/W 0 | COM3B0 R/W 0 | COM3C1 R/W 0 | COM3C0 R/W 0 | WGM31 R/W 0 | WGM30 R/W 0 |
|  | Режим работы блока сравнения x. Эти разряды определяют поведение вывода OC3x при наступлении события «Совпадение». Влияние содержимого этих разрядов на состояние вывода OC3x зависит от режима работы тамера/счётчика. COM3A1/ COM3B1/ COM3A1 COM3A0/ COM3B0/ COM3A0 Описание 0 0 T3 отключен от вывода OC3A/OC3B/OC3C 0 1 Состояние вывода меняется на противоположное В режиме Fst PWM, если WGM33=0 - T1 отключен от вывода OC3A/OC3B/OC3C, если WGM33=1 - Состояние вывода меняется на противоположное. 1 0 Вывод сбрасывается в «0». В режиме Fst PWM Сбрасывается в «0» при равенстве счётного регистра и соответствующего регистра сравнения. Устанавливается в «1» при достижении счётчиком макс-ого значения (неинвертированный ШИМ). 1 1 Вывод устанавливается в «1». В режиме Fst PWM Устанавливается в «1» при равенстве счётного регистра и соответствующего регистра сравнения. Сбрасывается в «0» при достижении счётчиком макс-ого значения (инвертированный ШИМ). | Режим работы таймера/счётчика. Совместно с разрядами WGM33: WGM32 регистра TCCR3B определяют режим работы T3. |
| ($8A) | TCCR3B R/W 0 | ICNC3 R/W 0 | ICES3 R/W 0 | - R 0 | WGM33 R/W 0 | WGM32 R/W 0 | CS32 R/W 0 | CS31 R/W 0 | CS30 R/W 0 |
|  |  | Управление схемой подавления помех блока захвата. 1 – вкл. 0 – выкл. | Выбор активного фронта захвата. 0 - ¦_ 1 - _¦ |  | Режим работы таймера/счётчика. Совместно с разрядами WGM31: WGM30 регистра TCCR3A определяют режим работы T3. | Управление тактовым сигналом. CS12 CS11 CS10 0 0 0 T1 – остановлен 0 0 1 Clk i /o 0 1 0 Clk i /o/8 0 1 1 Clk i /o/64 1 0 0 Clk i /o/256 1 0 1 Clk i /o /1024 1 1 0 Выв. T3 – счёт по фронту 1 1 1 Выв. T3 – счёт по фронту |
| ($8C) | TCCR3C | FOC3A R/W 0 | FOC3B R/W 0 | FOC3C R/W 0 | - R 0 | - R 0 | - R 0 | - R 0 | - R 0 |
|  |  | Принудительное изменение состояния выводов OC3x. |  |  |  |  |  |