Сторожевой таймер.

Для включения/отключения сторожевого таймера необходимо соблюдать определённую последовательность. Здесь не описана! Но при использовании языка C знать её не обязательно: учите c (.

| Adress | Name | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $21 ($41) | WDTCR | - R 0 | - R 0 | - R 0 | WDCE R/W 0 | WDE R/W 0 | WDP2 R/W 0 | WDP1 R/W 0 | WDP0 R/W 0 |
|  |  |  |  |  | Разрешение выключения сторожевого таймера | Разрешение сторожевого таймера. 1 – вкл. | Коэфф. Деления предделителя сторожевого таймера. WDP2 WDP1 WDP0 Число тактов генератора Период наступления тайм-аута {ms} при Ucc = 5V 0 0 0 16K(16384) 16 0 0 1 32K(32768) 33 0 1 0 64K(65536) 65 0 1 1 128K(131072) 130 1 0 0 256K(262144) 260 1 0 1 512K(524288) 520 1 1 0 1024K(1048576) 1000 1 1 1 2048K(20977152) 2100 |