Последовательный периферийный интерфейс SPI.

Введение. Последовательный периферийный интерфейс SPI (Serial Peripheral Interface) имеет двоякое назначение.

Во-первых, с его помощью может осуществляться обмен данными между микроконтроллером и различными периферийными устройствами, такими, как цифровые потенциометры, ЦАП/АЦП, FLASH-ПЗУ и др. Посредством этого интерфейса также может производиться обмен данными между несколькими микроконтроллерами AVR. Использование интерфейса SPI в качестве высокоскоростного канала связи и рассматривается в данной главе.

Кроме того, через интерфейс SPI может быть осуществлено программирование микроконтроллера (т. н. режим последовательного программирования).

При обмене данными по интерфейсу SPI микроконтроллер AVR может работать как ведущий (режим «Master») либо как ведомый (режим «Slave»). При этом пользователь может задавать скорость передачи (семь программируемых значений) и формат передачи (от младшего разряда к старшему, или наоборот).

Дополнительной возможностью подсистемы SPI является «пробуждение микроконтроллера из режима Idle при поступлении данных.

Функционирование модуля SPI.

Выводы, используемые модулем SPI

| Вывод | Режим «Master» | Режим «Slave» |
| --- | --- | --- |
| выход “Master” / вход “Slave” данных – MOSI (PB2); | Определяется пользователем | Вход |
| выход “Master” / вход “Slave” данных – MISO (PB3); | Вход | Определяется пользователем |
| выход “Master” / вход “Slave” тактового сигнала – SCK (PB1); | Определяется пользователем | Вход |
| выбор ведомого устройства - /SS (PB0) | Определяется пользователем | Вход |

Направление передачи данных переопределяется с помощью соответствующего разряда регистра DDRB.

Как видно из таблицы, в определенных случаях пользователь должен самостоятельно задать режим работы вывода, используемого модулем SPI, в соответствии с его назначением. При этом возможность управления внутренними подтягивающими резисторами выводов, работающих как входы, сохраняется независимо от способа управления их режимом работы. Для управления модулем SPI предназначен регистр управления -

$0D ($2D). SPCR:

| 7 | R/W | SPIE | Разрешение прерывания от SPI |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | R/W | SPE | Включение/выключение SPI |
| 5 | R/W | DORD | Порядок передачи данных |
| 4 | R/W | MSTR | Выбор режима работы («Master»/«Slave») |
| 3 | R/W | CPOL | Полярность тактового сигнала |
| 2 | R/W | CPHA | Фаза тактового сигнала |
| 1 | R/W | SPR1 | Скорость передачи |
| 0 | R/W | SPR0 |  |

Контроль состояния модуля, а также дополнительное управление скоростью обмена осуществляется с помощью регистра состояния $0Е ($2Е); SPSR.

| 7 | R | SPIF | Флаг прерывания от SPI. Данный флаг устанавливается в «1» по окончании передачи очередного байта. Если флаг SPIE регистра SPCR установлен в «1» и прерывания разрешены, одновременно с установкой флага генерируется прерывание от SPI. Также флаг SPIF устанавливается в «1» при переводе микроконтроллера из режима «Master» в режим «Slave» посредством вывода /SS. Флаг сбрасывается аппаратно, либо при старте подпрограммы обработки прерывания, либо после чтения регистра состояния SPI с последующим обращением к регистру данных SPI (SPDR). |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | R | WCOL | Флаг конфликта записи. Данный флаг устанавливается в «1» при попытке записи в регистр данных (SPDR) во время передачи очередного байта. Флаг сбрасывается аппаратно после чтения регистра состояния SPI с последующим обращением к регистру данных SPI |
| 5 | R | - | Зарезервированы, читаются как «0» |
| 4 | R | - |  |
| 3 | R | - |  |
| 2 | R | - |  |
| 1 | R | - |  |
| 0 | R/W | SPI2X | Удвоение скорости обмена. При установке этого разряда в «1» и работе микроконтроллера в режиме «Master» частота сигнала SCK удваивается. |

Передаваемые данные записываются, а принимаемые — считываются из регистра данных $0F ($2F), SPDR. Запись в этот регистр инициирует начало передачи, а при его чтении считывается содержимое буфера сдвигового регистра. Другими словами, регистр данных служит буфером между регистровым файлом микроконтроллера и сдвиговым регистром модуля SPI.

Соединение двух микроконтроллеров (ведущий—ведомый) по интерфейсу SPI. Вывод SCK ведущего микроконтроллера является выходом тактового сигнала, а ведомого — входом,

Перед выполнением обмена необходимо, прежде всего, разрешить работу модуля SPI. Для этого следует установить в «1» разряд SPE регистра SPCR. Режим работы определяется состоянием разряда MSTR этого регистра: если разряд установлен в «1», микроконтроллер работает в режиме "Master", если сброшен в «0» — в режиме «Slave».

Передача данных осуществляется следующим образом. При записи в регистр данных SPI ведущего микроконтроллера запускается генератор тактового сигнала модуля SPI, и данные начинают поразрядно выдаваться на выход MOSI и соответственно поступать на вывод MOSI ведомого микроконтроллера. Порядок передачи разрядов данных определяется состоянием разряда DORD регистра SPCR. Если разряд установлен в «1», первым передается младший разряд байта, если же сброшен в «0» — старший разряд. После выдачи последнего разряда текущего байта генератор тактового сигнала останавливается с одновременной установкой в «1» флага «Конец передачи» (SPIF). Если прерывания от модуля SPI разрешены (флаг SPIE регистра SPCR установлен в «1»), генерируется запрос на прерывание, После этого ведущий микроконтроллер может начать передачу следующего байта либо, подав на вход /SS ведомого микроконтроллера напряжение ВЫСОКОГО уровня, перевести последний в состояние ожидания. Одновременно с передачей данных от ведущего к ведомому происходит передача и в обратном направлении при условии, что на входе /SS ведомого присутствует напряжение НИЗКОГО уровня. Таким образом, в каждом хххе сдвига происходит обмен данными между устройствами. Аналогично в конце каждого цикла флаг SPIF устанавливается в «1» как в ведущем микроконтроллере, так и в ведомом. Принятые байты сохраняются в приемных регистрах для дальнейшего использования.

В модуле реализована одинарная буферизация при передаче и двойная при приеме. Это означает, что готовый для передачи байт данных не может быть записан в регистр данных SPI до окончания предыдущего цикла обмена. При попытке изменить содержимое регистра данных во время передачи устанавливается в «1» флаг WCOL регистра SPSR. Сбрасывается этот флаг после чтения регистра SPSR с последующим обращением к регистру данных SPI.

Соответственно, при приеме данных принятый байт должен быть считан из регистра данных SPI до того, как в сдвиговый регистр поступит последний разряд следующего байта. В противном случае первый байт будет потерян.

Режимы передачи данных.

Спецификация интерфейса SPI предусматривает 4 режима передачи данных. Эти режимы различаются соответствием между фазой (момент считывания сигнала) тактового сигнала SCK, его полярностью и передаваемыми данными. Всего существует 4 таких комбинации, определяемых состоянием разрядов СРНА и CPOL регистра:

| Разряд | Описание |
| --- | --- |
| CPOL | Полярность тактового сигнала. «0» — генерируются импульсы положительной полярности, при отсутствии импульсов на выводе присутствует НИЗКИЙ уровень; «1» — генерируются импульсы отрицательной полярности, при отсутствии импульсов на выводе присутствует ВЫСОКИЙ уроВень. |
| СРНА | Фаза тактового сигнала. «0» — обработка данных производится по переднему фронту импульсов сигнала SCK (для CPOL = «0» - по нарастающему фронту, а для CPOL = «1» — по спадающему фронту); «1» — обработка данных производится по заднему фронту импульсов сигнала SCK (для CPOL = «0» — по спадающему фронту, а для CPOL = «1» — по нарастающему фронту). |

Соответствующие этим режимам форматы обмена данными через SPI приведены ниже на рисунках (передача ведется от старшего разряда к младшему).

Частота тактового сигнала SCK и, соответственно, скорость передачи данных по интерфейсу определяется состоянием разрядов SPRl:SPR0 регистра SPCR и разряда SPI2X регистра SPSR. Разумеется, речь идет о микроконтроллере, работающем в режиме «Master», т. к. именно он является источником тактового сигнала. Для устройства, находящегося режиме «Slave», состояние этих разрядов безразлично.

Задание частоты тактового сигнала SCK

| SPI2X | SPR1 | SPR0 | Частота сигнала SCK |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | fclk / 4 |
| 0 | 0 | 1 | fclk /16 |
| 0 | 1 | 0 | fclk / 64 |
| 0 | 1 | 1 | fclk /128 |
| 1 | 0 | 0 | fclk /2 |
| 1 | 0 | 1 | fclk /8 |
| 1 | 1 | 0 | fclk /32 |
| 1 | 1 | 1 | fclk /64 |

Следует иметь в виду, что функционирование микроконтроллера в режиме "SIave" гарантируется только на частотах, меньших или равных fclk / 4.

Использование вывода /SS

Вообще говоря, этот вывод предназначен для выбора активного ведомого устройства и в режиме «Slave» всегда является входом. При подаче на него напряжения НИЗКОГО уровня модуль SPI активируется и вывод MOSI переключается в режим вывода данных (если это задано пользователем). Остальные выводы модуля SPI являются в этом режиме входами. А при подаче на вывод /SS напряжения ВЫСОКОГО уровня все выводы модуля SPI переключаются в режим ввода данных. При этом модуль переходит в неактивное состояние и прием данных не производится. Как правило, в этом состоянии программа изменяет содержимое регистра данных.

Следует помнить, что каждый раз, когда на вывод /SS подается напряжение ВЫСОКОГО уровня, происходит сброс модуля SPI. Соответственно, если изменение состояния этого вывода произойдет во время передачи данных, и прием, и передача немедленно прекратятся, а передаваемый и принимаемый байты будут потеряны.

Если же микроконтроллер находится в режиме «Master» (разряд MSTR регистра SPCR установлен в «1»), направление передачи данных через вывод /SS определяется пользователем. Если вывод сконфигурирован как выход, он работает как линия вывода общего назначения и не влияет на работу модуля SPI. Как правило, в этом случае он используется для управления выводом /SS микроконтроллера, работающего в режиме «Slave».

Если же вывод сконфигурирован как вход, то для обеспечения нормальной работы модуля SPI, на него должно быть подано напряжение ВЫСОКОГО уровня. Подача на этот вход напряжения НИЗКОГО уровня от какой-либо внешней схемы будет воспринята модулем SPI как выбор данного микроконтроллера в качестве ведомого, и соответственно, начало передачи ему данных. Во избежание конфликта на шине модуль SPI в таких случаях выполняет следующие действия:

1. Флаг MSTR регистра SPCR сбрасывается, и микроконтроллер переключается в режим «Slave». Как следствие, выводы MOSI и SCK начинают функционировать как входы.

2. Устанавливается флаг SPIF регистра SPSR, генерируя запрос на прерывание от SPI. Если прерывания от SPI разрешены и флаг I регистра SREG установлен в «1», происходит запуск подпрограммы обработки прерывания.

Таким образом, если ведущий микроконтроллер использует передачу данных, управляемую прерыванием, и существует вероятность подачи на вход /SS напряжения НИЗКОГО уровня, в подпрограмме обработки прерывания от SPI обязательно должна осуществляться проверка состояния флага MSTR. При обнаружении сброса этого флага он должен быть программно установлен обратно в «1» для обратного перевода микроконтроллера в режим "Master".