Для глобального разрешения прерываний необходимо в регистре SREG установить флаг I.

При возникновении прерывания этот флаг сбрасывается аппаратно, при возврате из подпрограммы обработки прерывания – устанавливается, однако в подпрограмме флаг I можно опять установить, для разрешения вложенных прерываний.

Для разрешения/запрещения внешних прерываний служит регистр GICR-  $3B ($5B).

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT1 R/W 0 | INT0 R/W 0 | - R | - R | - R | - R | IVSEL R/W 0 | IVCE R/W 0 |
| 1-разрешено 0-запрещено | 1-разрешено 0-запрещено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Для индикации наступления прерываний служит регистр GIFR.

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTF1 R/W 0 | INTF0 R/W 0 | - R | - R | - R | - R | - R | - R |
| Если в результате события на выводе INT1 сформировался запрос на внешнее прерывание, этот разряд устанавливается в «1». Сбрасывается аппаратно при запуске программы обработки прерывания, или программно, записью в него «1». Флаг сброшен постоянно, если генерация прерывания должна происходить по НИЗКОМУ уровню на входе INT1. | Если в результате события на выводе INT0 сформировался запрос на внешнее прерывание, этот разряд устанавливается в «1». Сбрасывается аппаратно при запуске программы обработки прерывания, или программно, записью в него «1». Флаг сброшен постоянно, если генерация прерывания должна происходить по НИЗКОМУ уровню на входе INT0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Если генерация прерывания должна происходить по НИЗКОМУ уровню, то он должен удерживаться до окончания выполнения текущей команды. В противном случае прерывание сгенерировано не будет.

Если флаг INTFn сбросить программно, то сбросятся все флаги INTF т.к. команда asm SBI сначала считывает значение флагов INTF.

Условия генерации прерываний определяются 4-мя младшими разрядами регистра MCUCR - $35(;55):

| SE | SM2 | sm1 | SM0 | ISC11 | ISC10 | ISC01 | ISC00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ISC11 ISC10 Условие 0 0 По НИЗКОМУ уровню на входе INT1 0 1 Резерв 1 0 По спадающему фронту на входе INT1 1 1 По нарастающему фронту на входе INT1 | ISC01 ISC00 Условие 0 0 По НИЗКОМУ уровню на входе INT0 0 1 Резерв 1 0 По спадающему фронту на входе INT0 1 1 По нарастающему фронту на входе INT0 |

Все прерывания INT генерируются даже если соответствующие входы сконфигурированы как выходы. Это позволяет генерировать прерывания программно.

Таблица векторов прерываний.

| № | Адрес | Источник | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | $0001 | INT0 | Внешний запрос на прерывание 0 |
| 3 | $0002 | INT1 | Внешний запрос на прерывание 1 |
| 4 | $0003 | TIMER2 COMP | Совпадение Timer/Counter2 |
| 5 | $0004 | TIMER2OVF | Переполнение Timer/Counter2 |
| 6 | $0005 | TIMER1 CAPT | Захват Timer/Counte1 |
| 7 | $0006 | TIMER1 COMPA | Совпадение «A» Timer/Counter1 |
| 8 | $0007 | TIMER1 COMPB | Совпадение «B» Timer/Counter1 |
| 9 | $0008 | TIMER1 OVF | Переполнение Timer/Counter1 |
| 10 | $0009 | TIMER0 OVF | Переполнение Timer/Counter0 |
| 11 | $000A | SPI, STC | Передача по SPI завершена |
| 12 | $000B | USART, RXC | USART, приём завершён |
| 13 | $000C | USART, UDRE | Регистр панных USART пуст |
| 14 | $000C | USARTC, TXC | USART0, Передача завершена |
| 15 | $000E | ADC | Преобразование АЦП завершено |
| 16 | $000F | ЕЕ_RDY | EEPROM готово |
| 17 | $0010 | ANA_COMP | Аналоговый Компаратор |
| 18 | $0011 | TWI | Прерывние от модуля TWI |
| 19 | $0012 | SPM_RDY | Готовность SPM |

Управление размещением таблицы прерываний осуществляется двумя младшими разрядами регистра GICR: IVSEL (1-й разряд) и IVCE (0-й разряд). Состояние флага IVSEL определяет положение таблицы в памяти программ. Если флаг сброшен в «0», таблица векторов прерываний располагается в начале памяти программ, если флаг установлен в «1» — в начале области загрузчика.

Конкретное значение начального адреса области загрузчика зависит от установок конфигурационных ячеек BOOTSZ1 и BOOTSZ0. Разряд IVCE предназначен для разрешения изменения флага IVSEL. Для изменения положения таблицы векторов прерываний необходимо установить разряд IVCE в «1» и затем в течение следующих четырех машинных циклов занести требуемое значение в разряд IVSEL При этом разряд IVCE сбрасывается в «0». В противном случае разряд IVCE будет сброшен аппаратно по истечении четырех машинных циклов, запрещая дальнейшее изменение флага IVSEL.

На время выполнения описанной последовательности прерывания автоматически запрещаются и разрешаются только после сброса флага IVCE. Состояние флага I регистра SREG при этом не меняется.

При размещении векторов прерываний в области загрузчика к значениям, указанным в таблице, следует прибавить значение начального адреса области загрузчика.