Если установить разряд PUD в регистре специальных функций SFIOR в «1», то все подтягивающие резисторы будут отключены.

| $17 ($37) | DDRB | DDB7 | DDB6 | DDB5 | DDB4 | DDB3 | DDB2 | DDB1 | DDB0 | Регистр направления передачи данных порта B 1 – выход 0 –вход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $18($38) | PORTB | PORTB7 | PORTB6 | PORTB5 | PORTB4 | PORTB3 | PORTB2 | PORTB1 | PORTB0 | Регистр данных порта B. Если порт является выходом, то в соответствующий разряд регистра записывается значение, предназначенное для вывода. Если порт является входом: 1 – подтягивающий резистор включен 0 – подтягивающий резистор выключен |
| $16 ($36) | PINB | PINB7 | PINB6 | PINB5 | PINB4 | PINB3 | PINB2 | PINB1 | PINB0 | Выводы порта B Доступен только для чтения, и позволяет считывать входные данные порта на внутреннюю шину микроконтроллера. |
| $14 ($34) | DDRC | DDC7 | DDC6 | DDC5 | DDC4 | DDC3 | DDC2 | DDC1 | DDC0 | Регистр направления передачиданных порта C |
| $15 ($35) | PORTC | PORTC7 | PORTC6 | PORTC5 | PORTC4 | PORTC3 | PORTC2 | PORTC1 | PORTC0 | Регистр данных порта C |
| $13 ($33) | PINC | PINC7 | PINC6 | PINC5 | PINC4 | PINC3 | PINC2 | PINC1 | PINC0 | Выводы порта C |
| $11 ($31) | DDRD | DDD7 | DDD6 | DDD5 | DDD4 | DDD3 | DDD2 | DDD1 | DDD0 | Регистр направления передачиданных порта D |
| $12 ($32) | PORTD | PORTD7 | PORTD6 | PORTD5 | PORTD4 | PORTD3 | PORTD2 | PORTD1 | PORTD0 | Регистр данных порта D |
| $10 ($30) | PIND | PIND7 | PIND6 | PIND5 | PIND4 | PIND3 | PIND2 | PIND1 | PIND0 | Выводы порта D |