Для управления модулем АЦП в Atmega16 используются следующие регистры: ADCH, ADCL – регистр данных АЦП,

$30 ($50) SFIOR – регистр специальных функций,

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADTS2 R/W 0 | ADTS1 R/W 0 | ADTS0 R/W 0 | ADHSM R/W 0 | X X 0 | X X 0 | X X 0 | X X 0 |
| ADTS2 ADTS1 ADTS0 Источник сигнала СТАРТ 0 0 0 Непрерывное преобразование 0 0 1 Прерывание от аналогового компаратора 0 1 0 Внешнее прерывание INT0 0 1 1 “Совпадение” T0 1 0 0 Переполнение T0 1 0 1 По “совпадению B” T1 1 1 0 Переполнение T1 1 1 1 «Захват» T1 | 1 – увеличение скорости преобразования и потреблния м/к |  |  |  |  |

$06 ($26)ADCSRA – регистр управления и состояния A,

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADEN R/W 0 | ADSC R/W 0 | ADATE R/W 0 | ADIF R/W 0 | ADIE R/W 0 | ADPS2 R/W 0 | ADPS1 R/W 0 | ADPS0 R/W 0 |
| Разрешение АЦП. 1 – вкл. 0 – выкл. | Запуск преобразования. 1 – начать преобразование. Если выбран режим запуска преобразования по прерыванию, то запуск преобразования осуществляется при установке в «1» флага выбранного прерывания, а данный разряд при этом аппаратно устанавливается в «1». В режиме одиночного преобразования, по окончании преобразования аппаратно сбрасывается в «0». | Выбор режима работы АЦП. 0 – одиночное преобразование. 1 – режим работы определяется содержимым разрядов ADTSx регистра SFIOR | Флаг прерывания от компаратора. По окончании преобразования устанавливается в «1», сбрасывается записью сюда «1», или аппаратно при запуске программы обработки прерывания. | Разрешение прерывания от компаратора. | Выбор частоты преобразования. Наибольшая точность преобразования при 50…200 кГц. ADPS2 ADPS1 ADPS0 Коэфф. делен. 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 0 4 0 1 1 8 1 0 0 16 1 0 1 32 1 1 0 64 1 1 1 128 |

$07 ($27) ADMUX – регистр управления мультиплексором.

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REFS1 R/W 0 | REFS0 R/W 0 | ADLAR R/W 0 | MUX4 R/W 0 | MUX3 R/W 0 | MUX2 R/W 0 | MUX1 R/W 0 | MUX0 R/W 0 |
| Выбор ИОН | Выравнивание результата преобразования. | Управление входным мультиплексором. MUX Несимметричный вход Дифференциальный вход + Дифференциальный вход - Предваврит. усиление 00000 ADC0 Не применимо 00001 ADC1 00010 ADC2 00011 ADC3 00100 ADC4 00101 ADC5 00110 ADC6 00111 ADC7 01000 Не применимо ADC0 ADC0 10x 01001 ADC1 ADC0 10x 01010 ADC0 ADC0 200x 01011 ADC1 ADC0 200x 01100 ADC2 ADC2 10x 01101 ADC3 ADC2 10x 01110 ADC2 ADC2 200x 01111 ADC3 ADC2 200x 10000 ADC0 ADC1 1x 10001 ADC1 ADC1 1x 10010 ADC2 ADC1 1x 10011 ADC3 ADC1 1x 10100 ADC4 ADC1 1x 10101 ADC5 ADC1 1x 10110 ADC6 ADC1 1x 10111 ADC7 ADC1 1x 11000 ADC0 ADC2 1x 11001 ADC1 ADC2 1x 11010 ADC2 ADC2 1x 11011 ADC3 ADC2 1x 11100 ADC4 ADC2 1x 11101 ADC5 ADC2 1x 11110 1.22V Не применимо 11111 0V (GND) |

Повышение точности преобразования

Для минимизации погрешности самого АЦП необходимо правильно выбрать тактовую частоту преобразования. С этой же целью на входе АЦП рекомендуется устанавливать фильтр низких частот. Кроме того, при разработке конструкции и топологии печатной платы следует придерживаться общих правил проектирования цифроаналоговых устройств:

■ на печатной плате необходимо предусмотреть область сплошной металлизации под аналоговую «землю». Аналоговая часть микроконтроллера и аналоговая часть всего устройства должны располагаться над этой областью. Аналоговая и цифровая «земли» должны соединяться друг с другом в единственной точке печатной платы;

■ проводники, по которым распространяются аналоговые сигналы, должны быть как можно короче и располагаться над аналоговой «землей». Кроме того, они должны быть размещены как можно дальше от быстродействующих цифровых цепей;

■ вывод AVcc микроконтроллера должен подключаться к источнику питания Vcc через LC-фильтр, как показано на Рис. 2.95 (расположение выводов показано условно);

■ если какие-либо выводы АЦП используются как цифровые выходы, они не должны переключаться во время преобразования.

Для сведения к минимуму электромагнитных помех, наводимых ядром процессора, в микроконтроллере имеется дополнительный «спящий» режим - ADC Noise Reduction (режим снижения шумов АЦП). В этом режиме из всех периферийных устройств функционируют только АЦП и сторожевой таймер. Для той же цели (но с меньшим эффектом) может быть использован режим Idle. Для использования АЦП в любом из указанных режимов необходимо убедиться, что АЦП включено и не занято преобразованием, затем переключить АЦП в режим одиночного преобразования и разрешить прерывание от АЦП, после чего перевести микроконтроллер в режим ADC Noise Reduction (или режим Idle).

Сразу же после остановки процессора начнется цикл преобразования. При завершении преобразования будет сгенерировано прерывание от АЦП, которое переведет микроконтроллер в рабочий режим, и начнется выполнение подпрограммы обработки этого прерывания.

Параметры АЦП.

Все значения указаны для диапазона температур окружающей среды -40...+80°С.

| Обозначение | Параметр | Условия | Min. | Typ. | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разрешение ¦бит] | Несимметричный вход | — | 10 | — |
|  |  | Дифференциальный вход, Ku = 1х и 20х | - | 8 | - |
|  |  | Дифференциальный вход, Ku = 200x | — | 7 | — |
|  | Абсолютная погрешность [M3P] | Несимметричный вход, Vref = 4 В Fadc = 200кГц, ADHSM = 0 | - | 1 | 2 |
|  |  | Несимметричный вход, Vref = 4 В Fadc = 1МГц, ADHSM = 1 | - | 4 | - |
| INL | Интегральная нелинейность [МЗР] | Vref = 4B | - | 0.5 | - |
| DNL | Дифференциальная нелинейность [МЗР¦ | Vref = 4B | - | 0.5 | - |
| - | Ошибка смещения [МЗР] | Vref = 4B | - | 1 | - |
| - | Время преобразования [мкс] | Режим непрерывного преобразования | 65 | - | 260 |
| Fadc | Тактовая частота [кГц] | - | 50 | - | 200 |
| AVcc | Напряжение питания [В] | - | Vсс-0.3 | - | Vсс+0.3 |
| Vref | Опорное напряжение [В¦ | Несимметричный вход | 2.0 | — | Vcc |
|  |  | Дифференциальный вход | 2.0 | — | Vсс-0.2 |
|  | Напряжение внутреннего ИОН [В] | - | 2.4 | 2.56 | 2.7 |
| Rref | Входное сопротивление канала опорного напряжения [кОм¦ | - | 6 | 10 | 13 |
|  | Входное сопротивление аналогового входа [МОм] | - | - | 100 | - |