Прерывания.

Если писать программы на c, то эту главу можно прочесть лишь в ознакомительных целях: учите c (.

Для глобального разрешения прерываний необходимо в регистре SREG установить флаг I.

При возникновении прерывания этот флаг сбрасывается аппаратно, при возврате из подпрограммы обработки прерывания – устанавливается, однако в подпрограмме флаг I можно опять установить, для разрешения вложенных прерываний.

Для разрешения/запрещения внешних прерываний служит регистр EIMSK-  $39 ($59).

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT7 R/W 0 | INT6 R/W 0 | INT5 R/W 0 | INT4 R/W 0 | INT3 R/W 0 | INT2 R/W 0 | INT1 R/W 0 | INT0 R/W 0 |
| 1-разрешено 0-запрещено | 1-разрешено 0-запрещено | 1-разрешено 0-запрещено | 1-разрешено 0-запрещено | 1-разрешено 0-запрещено | 1-разрешено 0-запрещено | 1-разрешено 0-запрещено | 1-разрешено 0-запрещено |

Для индикации возникновения внешних прерываний служит регистр EIFR - $38($58).

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTF7 | INTF6 | INTF5 | INTF4 | INTF3 | INTF2 | INTF1 | INTF0 |

Если в результате события на выводе INTn сформировался запрос на внешнее прерывание, этот разряд устанавливается в «1». Сбрасывается аппаратно при запуске программы обработки прерывания, или программно, записью в него «1».

Флаг сброшен постоянно, если генерация прерывания должна происходить по НИЗКОМУ уровню на входе INTn. Если генерация прерывания должна происходить по НИЗКОМУ уровню, то он должен удерживаться до окончания выполнения текущей команды. В противном случае прерывание сгенерировано не будет.

Если флаг INTFn сбросить программно, то сбросятся все флаги INTF т.к. команда asm SBI сначала считывает значение флагов INTF.

Условия генерации прерываний.

| Name Adress | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IECRA $6A | ISC31 R/W 0 | ISC30 R/W 0 | ISC21 R/W 0 | ISC20 R/W 0 | ISC11 R/W 0 | ISC10 R/W 0 | ISC01 R/W 0 | ISC00 R/W 0 |
| IECRB $3A ($5A) | ISC71 R/W 0 | ISC70 R/W 0 | ISC61 R/W 0 | ISC60 R/W 0 | ISC51 R/W 0 | ISC50 R/W 0 | ISC41 R/W 0 | ISC40 R/W 0 |

Разряды ISCn1, ISCn0 определяют условия генерации прерываний – следующим образом:

| ISCn1 | ISCn0 | Условие |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | По НИЗКОМУ уровню на входе INTn |
| 0 | 1 | Резерв |
| 1 | 0 | По спадающему фронту на входе INTn |
| 1 | 1 | По нарастающему фронту на входе INTn |

Обнаружение фронтов сигналов на выводах INT3…INT0 осуществляется асинхронно, при этом минимальная длительность импульса, гарантирующая генерацию прерывания, составляет 50нс. А на выводах INT7…INT4 обнаружение фронтов сигналов осуществляется синхронно, поэтому минимальная длительность импульса, гарантирующая наступление прерывания составляет 1 период тактового сигнала.

Если генерация прерывания должна происходить по НИЗКОМУ уровню, то он должен удерживаться до окончания выполнения текущей команды. В противном случае прерывание сгенерировано не будет.

Все прерывания INT генерируются даже если соответствующие входы сконфигурированы как выходы. Это позволяет генерировать прерывания программно.

Таблица векторов прерываний.

| № | Адрес | Источник | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | $0000 (1) | RESET | Сброс |
| 2 | $0002 | INT0 | Внешний запрос на прерывание 0 |
| 3 | $0004 | INT1 | Внешний запрос на прерывание 1 |
| 4 | $0006 | INT2 | Внешний запрос на прерывание 2 |
| 5 | $0008 | INT3 | Внешний запрос на прерывание 3 |
| 6 | $000A | INT4 | Внешний запрос на прерывание 4 |
| 7 | $000C | INT5 | Внешний запрос на прерывание 5 |
| 8 | $000E | INT6 | Внешний запрос на прерывание 6 |
| 9 | $0010 | INT7 | Внешний запрос на прерывание 7 |
| 10 | $0012 | TIMER2 COMP | Совпадение Timer/Counter2 |
| 11 | $0014 | TIMER2OVF | Переполнение Timer/Counter2 |
| 12 | $0016 | TIMER1 CAPT | Захват Timer/Counte1 |
| 13 | $0018 | TIMER1 COMPA | Совпадение «A» Timer/Counter1 |
| 14 | $001A | TIMER1 COMPB | Совпадение «B» Timer/Counter1 |
| 15 | $001С | TIMER1 OVF | Переполнение Timer/Counter1 |
| 16 | $001E | TIMER0 COMP | Совпадение Timer/Counter0 |
| 17 | $0020 | TIMER0 OVF | Переполнение Timer/Counter0 |
| 18 | $0022 | SPI, STC | Передача по SPI завершена |
| 19 | $0024 | USART0, RX | USART0, приём завершён |
| 20 | $0026 | USART0, UDRE | Регистр данных USART0 пуст |
| 21 | $0028 | USART0, TX | USART0, Передача завершена |
| 22 | $002A | ADC | Преобразование АЦП завершено |
| 23 | $002C | ЕЕ_RDY | EEPROM готово |
| 24 | $002E | ANA_COMP | Аналоговый Компаратор |
| 25 | $0030 | TIMER1 COMPC | Совпадение "С" Timer/Counter1 |
| 26 | $0032 | TIMER3 CAPT | Захват Timer/Counter3 |
| 27 | $0034 | TIMER3 COMPA | Совпадение "A" Timer/Counter3 |
| 28 | $0036 | TIMER3 COMPB | Совпадение "В" Timer/Counter3 |
| 29 | $0038 | TIMER3 COMPC | Совпадение "С" Timer/Counter3 |
| 30 | $003A | TIMER3 OVF | Переполнение Timer/Counter3 |
| 31 | $003C | USART1, RX | USART1, приём завершен |
| 32 | $003E | USART1, UDRE | Регистр Данных USART1 пуст |
| 33 | $0040 | USART1, TX | USART1, передача завершена |
| 34 | $0042 | TWI | Прерывние от модуля TWI |
| 35 | $0044 | SPM_RDY | Готовность SPM |

Управление размещением таблицы прерываний осуществляется двумя младшими разрядами регистров MCUCR: IVSEL (1-й разряд) и IVCE (0-й разряд). Состояние флага IVSEL определяет положение таблицы в памяти программ. Если флаг сброшен в «0», таблица векторов прерываний располагается в начале памяти программ, если флаг установлен в «1» — в начале области загрузчика.

Конкретное значение начального адреса области загрузчика зависит от установок конфигурационных ячеек BOOTSZ1 и BOOTSZ0. Разряд IVCE предназначен для разрешения изменения флага IVSEL. Для изменения положения таблицы векторов прерываний необходимо установить разряд IVCE в «1» и затем в течение следующих четырех машинных циклов занести требуемое значение в разряд IVSEL При этом разряд IVCE сбрасывается в «0». В противном случае разряд IVCE будет сброшен аппаратно по истечении четырех машинных циклов, запрещая дальнейшее изменение флага IVSEL.

На время выполнения описанной последовательности прерывания автоматически запрещаются и разрешаются только после сброса флага IVCE. Состояние флага I регистра SREG при этом не меняется.

При размещении векторов прерываний в области загрузчика к значениям, указанным в таблице, следует прибавить значение начального адреса области загрузчика.