Общие сведения.

Компаратор позволяет сравнивать значения напряжений, присутствующих на двух выводах микроконтроллера. Результатом сравнения является логическое значение, которое может быть прочитано из программы. По результату сравнения может быть сгенерировано прерывание, а так же  осуществлён захват состояния таймера/счётчика T1. Последняя функция позволяет, в частности, измерять длительность аналоговых сигналов.

Назначение выводов.		AIN0(PE2) – неинвертирующий вход.

AIN1(PE3) – инвертирующий вход.

PE2, PE3 должны быть сконфигурированы как входы (DDRx = 1), кроме того необходимо отключить подтягивающие резисторы (PORTx = 0)

Регистр управления и состояния аналогового компаратора $08 ($28) ACSR.

| ACD R/W 0 | ACBG R/W 0 | ACO R 0 | ACI R/W 0 | ACIE R/W 0 | ACIC R/W 0 | ACIS1 R/W 0 | ACISO R/W 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – компаратор включен. 1 – выключен. После сброса здесь записан 0 – компаратор включается автоматически. | 1 -Подключение к неинвертирующему входу компаратора внутреннего ИОН. 0 – ИОН не подключен. 1.22+-0.1V | Результат сравнения. Выход компаратора. | Флаг прерывания от компаратора | Разрешение прерывания от компаратора | 1- Подключение компаратора к схеме захвата таймера T1. 0 – откл. | Условие возникновения прерывания от компаратора. ACIS1 ACISO Условие 0 0 Любое изменение состояния выхода компаратора 0 1 - 1 0 ¦_ 1 1 _¦ |

If  UAIN0(неинвертирующий вход) > UAIN1(инвертирующий вход), then результат сравнения = 1 elsel результат сравнения = 0.

а инвертирующий вход компаратора, вместо AIN1 сигнал можно подать с мультиплексора АЦП. Для этого необходимо установить в «1»  разряд ACME регистра специальных функций SFIOR, разумеется, сам АЦП должен быть включен (разряд ADEN регистра DCSRA сброшен в «0»). Какой именно из ходов АЦП будет использоваться в качестве инвертирующего входа компаратора, определяется разрядами MUX2…0 регистра DMUX:

| CME | ADEN | MUX2…0 | Инвертирующий вход компаратора |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | xxx | AIN1 |
| 1 | 1 | xxx | AIN1 |
| 1 | 0 | 000 | ADC0 |
| 1 | 0 | 001 | ADC0 |
| 1 | 0 | 010 | ADC2 |
| 1 | 0 | 011 | ADC3 |
| 1 | 0 | 100 | ADC4 |
| 1 | 0 | 101 | ADC5 |
| 1 | 0 | 110 | ADC6 |
| 1 | 0 | 111 | ADC7 |